## Slide 1
App-Level TinyML für
Akkulaufzeit-Vorhersage auf Android
Multi-Device-Vergleich von sechs Methoden
Keno Schürger
Matrikelnr.: 5023033
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS)
Vertiefungsseminar - Sommersemester 2026
1 / 10

## Slide 2
Motivation und Forschungsfrage
Die Akku-Restzeit-Anzeige im System ist oft unzuverlässig (rechnet grob den Schnitt hoch).
Seit Android 12 gibt es ein eigenes ML-Modell im System, aber nur mit privilegiertem Zugriff. Normale Apps kommen da nicht ran.
"Wie gut kann ein TinyML-Modell die Akkulaufzeit auf Android vorhersagen, im Vergleich zu linearem und exponentiellem Fitting sowie der nativen Google-API, bezogen auf Genauigkeit und Effizienz?"
Gemessen an zwei Achsen: Genauigkeit (C-Index, MAE) und Effizienz (Modellgröße, Latenz).
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
2 / 10

## Slide 3
Verwandte Arbeiten
Li et al. (2018)
Smartphone Battery Prediction at Scale
51 Nutzer, 21 Monate. Führt den Concordance-Index als Metrik ein, weil Nutzer fast nie auf 0% entladen und MAE dann unzuverlässig wird. Der C-Index stammt aus der Medizin.
Albelali & Ahmed (2025)
Hidden Leaks in Time Series Forecasting
Zufälliges Mischen von Sliding-Window-Sequenzen leckt Zukunfts-Information ins Training und schönt die Ergebnisse.
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
3 / 10

## Slide 4
Datensammlung: 4 Geräte, 45 Tage
66.001
Messungen
4
Geräte
45 Tage
Zeitraum
180
Sessions
Eigener Xiaomi plus drei Pixel-Geräte (7, 8, 9 Pro), bei Familienmitgliedern.
Alle 30 Sekunden ein Messpunkt, im Hintergrund über einen Foreground-Service.
10 Features (nur öffentliche Sensoren)
battery_level, screen_on,
brightness, active_app_category,
wifi_on, mobile_data_on,
charging, cpu_usage (proxy),
temperature, hotspot_on
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
4 / 10

## Slide 5
Sechs Methoden im Vergleich
TinyML Conv1D
Eigenes Modell, 14 KB INT8
Hauptmodell
Random Forest
200 Trees, gleiche Features
Sanity-Check
Mean Predictor
Konstanter Mittelwert
Floor (kein Lernen)
Linear Baseline
Akku / aktuelle Drain-Rate
Analytisch 1
Exponential Fit
Kurvenfit pro Segment
Analytisch 2
Google API
getBatteryDischargePrediction
State of the Art
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
5 / 10

## Slide 6
Ergebnis: 6-Wege-Vergleich
C-Index: bewertet nur ob die Reihenfolge stimmt (0,5 = Münzwurf, 1,0 = perfekt). MAE: durchschnittliche Abweichung in Stunden.
Methode | MAE (h) | C-Index 95%-CI | Acc +/- 2h
Mean Predictor (floor) | 6.52 | 0.500 [0.500, 0.500] | 21.5%
TinyML Conv1D | 4.60 | 0.656 [0.647, 0.664] | 43.7%
Random Forest | 4.06 | 0.685 [0.673, 0.695] | 46.4%
Linear (drain rate) | 3.30 | 0.770 [0.761, 0.780] | 57.3%
Exponential fit | 3.63 | 0.767 [0.758, 0.776] | 59.0%
Google API | 3.37 | 0.762 [0.751, 0.772] | 59.0%
Beide ML-Modelle signifikant über dem Floor (p < 0,001), aber unter der Spitzengruppe. Überraschend: Google ist statistisch nicht besser als die simple Linear-Baseline (p = 0,11).
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
6 / 10

## Slide 7
Per-Device: starker Hardware-Effekt
Chart: C-Index nach Gerät
| Pixel 7 Pro | Pixel 8 Pro | Pixel 9 Pro XL | Xiaomi
TinyML | 0.754 | 0.742 | 0.571 | 0.593
Random Forest | 0.807 | 0.815 | 0.767 | 0.628
Linear | 0.792 | 0.696 | 0.73 | 0.724
Google API | 0.853 | 0.921 | 0.677 | 0.473
Beobachtungen
Dasselbe TinyML: 0.75 (Pixel 7 Pro) bis 0.59 (Xiaomi)
Analytische Baselines stabiler über Geräte
Praktisch: Konfidenz sollte gerätespezifisch sein
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
7 / 10

## Slide 8
Effizienz: TinyML funktioniert
14.4 KB
INT8 Modell
3.3 µs
Inferenz-Latenz
7.6x
kleiner als das Original-Modell
~12.000x
schneller als das Original
Original-Modell = unquantisierte Float32-Version (109 KB, 39 ms).
Take-away
Die Quantisierung funktioniert wie beworben. Effizienz ist die klare Stärke von TinyML. Der Engpass liegt allein bei der Genauigkeit.
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
8 / 10

## Slide 9
Kernbefunde
Genauigkeit TinyML unterlegen
Bleibt unter Linear, Exponential und Google (C ~ 0,77). Google ist nicht besser als die simple Linear-Baseline.
Effizienz TinyML überlegen
14,4 KB, 3,3 Mikrosekunden, läuft offline. Hier hat TinyML klar seinen Wert.
Hardware stark geräteabhängig
C-Index 0,75 auf Pixel 7 Pro gegen 0,59 auf Xiaomi (gleiches Modell, anderes Gerät).
Grenzen: Handy nie ganz leer, nur 4 Geräte.
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
9 / 10

## Slide 10
Antwort auf die Forschungsfrage
Wie gut sagt ein App-Level-TinyML-Modell die Akkulaufzeit vorher, verglichen mit etablierten Methoden und der Google-API?
Genauigkeit: erreicht die etablierten Methoden nicht
TinyML lernt Signal über dem Floor, bleibt aber hinter Linear, Exponential und Google (C ~ 0.77). Und Google ist nicht besser als die simple Linear-Baseline.
Effizienz: hier ist TinyML klar überlegen
14,4 KB, 3,3 Mikrosekunden Inferenz, läuft komplett offline auf jedem Android-Gerät.
Vielen Dank. Fragen?
K. Schürger - TinyML für Akkulaufzeit-Vorhersage
10 / 10